## Slide 1: STM32 with TMC5160
1. 회로 설계 및 artwork
2. 펌웨어 및 호스트 GUI 설계
3. TMC5160 모터 드라이버 설정 및 모터 구동
Notes: 모터의 세계에 오신걸 환영합니다.
모터는 다양하죠. DC, BLDC, 스텝, AC, 서보 등등 많이들 들어보셨을겁니다.
그중 산업용으로 가장 많이 쓰는게 스텝모터죠. 저렴한 가격에 오픈루프 정밀도를 기대할수 있으니까요.
이 강좌는 스텝모터 드라이버 설계에 대한 강좌입니다.
회로 설계부터 모터를 실제로 구동하는거까지 모두 포함됩니다. 아트웍 넘기고 PCB 발주해서 부품 구매, SMT, 보드 테스트하고 등등 잡다한게 많이 있지만
회로설계, 아트웍, 펌웨어, GUI, 모터 구동 이렇게 다섯가지 파트로 나눠서 진행하겠습니다.
강좌에 사용할 보드는 트라이나믹의 TMC5160 모터 드라이버와 ST의 STM32 MCU를 사용해서 만든 보듭니다.
STM32는 다들 많이 사용해 보셨을거고 트라이나믹 모터 드라이버도 사용해 보신분이 계실겁니다.
강좌의 초반에는 이 IC를 사용한 회로 설계와 아트웍 진행시 주의사항에 대해 설명하겠습니다.
하드웨어 설계가 끝나면 당연히 펌웨어와 호스트 GUI 설계에 대해서 진행할겁니다. 물론 통신 프로토콜도 함께 포함되겠죠.
하드웨어/소프트웨어 설계가 끝나면 이걸 바탕으로 TMC5160을 셋업해서 스텝모터를 직접 돌려보겠습니다.
회로설계에는 OrCAD Capture를, artwork에는 PADS Layout을 사용하겠습니다.
일반적으로 많이 쓰는 툴이므로 가장 적당할거 같군요.
펌웨어는 System Workbench for STM32 IDE를 사용하겠습니다. 무룝니다.
호스트 GUI는 파이썬에 kivy 라이브러리를 사용해서 진행하겠습니다. 당연히 무룝니다.

## Slide 2: 사용할 tools
1. 회로 설계 OrCAD Capture
2. 아트웍 PADS Layout
3. 펌웨어 System Workbench for STM32
4. 호스트 GUI 파이썬 Kivy
Notes: 강좌에 사용할 툴을 소개하겠습니다
.
회로설계는 orcad capture, 아트웍은 패즈 레이아웃을 사용할겁니다.
보통 회로설계는 직접하고 아트웍은 외주를 주는 형태로 작업을 하실겁니다.
굳이 아트웍을 어떤식으로 하는지 자세하게 설명할 필요는 없다고 생각하는데…
외주를 넘기기 위해 어떤식으로 회로도를 작성해야 하는지, 아트웍 요청시 어떤식으로 요청해야하는지, 결과물 확인은 어떤식으로 하는지 정도는 이야기하도록 하죠.
STM32 펌웨어는 sw4stm32를 사용하겠습니다. 다른 좋은 툴도 많습니다만 이건 일단 공짜고 용량 제한도 없으니까 이걸 쓰겠습니다.
호스트 GUI는 파이썬 키비를 사용하겠습니다. 주로 PC 또는 라즈베리파이같은 싱글보드 컴퓨터에서 돌아가는 애플리케이션입니다
윈도우, 리눅스, 안드로이드 등 다양한 환경에서 돌릴 수 있도록 파이썬을 사용하겠습니다.
파이썬이 처음이신분들이 대부분일거 같습니다. 문법이나 사용법이 매우 간단하고 성능도 괜찬은편이니까 별로 걱정안하셔도 됩니다.

## Slide 3: 사용할 ICs
1. MCU : STM32F103RCT6
2. 모터드라이버 : TMC5160
Notes: 우리가 사용할 MCU는 ST마이크로의 STM32103RCT6 모델입니다. 가장 무난한 MCU죠. 가격 적당하고 필요한 기능은 왠만한건 다 들어있습니다. 속도도 괜찬고.
설정 저정용 FRAM을 제외하고 따로 외부 메모리 연결이 필요없이 충분한 용량을 가지고 있습니다.
모터 드라이버는 트라이나믹의 TMC5160을 사용합니다. 모션컨트롤러가 내장된 모델이라 기능도 많고 제어가 간편합니다.
256 마이크로스텝을 지원하고 외장 FET를 사용해서 최대 20A까지 출력이 가능하죠.
약간 특이한 점으로는 엔코더와 레퍼런스 스위치도 다이렉트로 인터페이스 가능합니다.
MCU 자원을 매우 적게 점유하는 모터 드라이법니다.
트라이나믹은 문서가 좀 거지같습니다. 문서 작성자 의식의 흐름대로 작성을 해놔서 똑같은 데이터시트를 두세개 열어놓고 봐야 그나마 조금 이해가 될 정돕니다.
주로 사용하는 모터드라이버 벤더가 TI, 알레그로, ST 등등인데 성능면에서 트라이나믹이 강점이 있습니다.
대신 문서가 부실하다….문서 읽어보고 실제 이게 먼뜻인지 돌려보면서 하나하나 확인해봐야됩니다.

## Slide 4: 회로설계
1. 파트 라이브러리 설계
2. 부품 배치 다이어그램 그리기
3. 입력-> 처리 -> 출력 순으로 회로도 그리기
① 전원 입력
② MCU
③ 통신관련
④ 모터 드라이버
⑤ 기타 in/out
⑥ 고정홀

## Slide 5: Artwork
1. Netlist 변환 및 asc import
2. 부품 배치 및 보드 사이즈 결정
3. PCB 설계 규칙에 따라 설계 진행
4. Gerber 출력
*. 회로도 변경시 PCB 적용 방법

## Slide 6: 펌웨어
1. STM32Cube 설정 및 소스 출력
2. UART 통신 프로토콜 설계(with GUI)
3. 모터드라이버 통신 SPI 설계
4. 기타 IO 입출력 관련 설계

## Slide 7: 호스트 GUI
1. 파이썬 및 kivy 설치 및 설정
2. 빈 화면 출력
3. 시리얼 통신 관련 기능 추가
4. 명령어 송수신 기능 추가

## Slide 8: TMC5160 설정 및 모터 구동
1. 레지스터 구조 파악
2. Ramp 모드 구동 설정
3. 엔코더 및 Ref 스위치 수신
4. Homing 및 구간 반복 구동