## Slide 1: 모터 제어 시스템 개발 회로설계-라이브러리
강사 : 조정빈
e-mail : groundzeroplace@gmail.com
Notes: 이번시간은 회로설계를 위한 파트 라이브러리 그리기 편입니다.

## Slide 2: 회로설계
1. 파트 라이브러리 설계
2. 부품 배치 다이어그램 그리기
3. 입력-> 처리 -> 출력 순으로 회로도 그리기
- 회로 부품과 PCB 부품의 핀 할당 통일
- 써멀 패드 같은 숨어있는 핀 명시
- 읽기 쉬운 문서 작성
Notes: 회로설계의 첫번째 과정이죠
만약 회사에 선임분들이 계시고 그분들이 사용하는 부품이 있다면 그걸 쓰는게 가장 좋습니다.
구매해 놓은 재고가 있을것이고, 이미 회로 테스트를 해서 문제가 없는걸 확인해봤을테니까요.
그런데 아니라면 직접 스펙을 따져보고 부품을 찾아봐야합니다.
저는 주로 마우저나 엘레먼트14, 디지키 같은 웹사이트를 이용합니다. 해당 스펙을 만족하는 부품 중 믿을만한 회사의, 재고가 많고 가장 싼걸 선택하면 됩니다.
근데 일단은 부품 선정은 다 되었다고 가정하고 진행하죠. 전 보통 새로운 부품을 쓸때는 꽤 오래 검토하는 편이고 사람마다 선정기준이 조금씩 다를테니까요.
우리가 사용할 부품을 봅시다.

## Slide 3: 주요 부품
1. MCU : STM32F103RCT6
2. 232/485 : FT232RL, ADM2687E
3. FRAM : FM24CL16B
4. 모터드라이버: TMC5160-TA
5. 레귤레이터, LDO : TPS5405DR, MIC5219-3.3BM5
6. FET : STD25NF10
Notes: 전체 BOM 중 주요부품만 뽑아봤습니다.
MCU, 232/485, 롬, 모터드라이버, 전원
RLC, 다이오드, 퓨즈 같은건 제외했습니다.
전체 BOM은 따로 첨부하겠습니다.
실제로 이걸 모두 부품 라이브러리로 그려야 합니다.
아찔하죠?
제일 중요한 부품은 모터드라이버와 FET니까 이거 두개만 일단 그려보겠습니다.
나머지는 직접 만들어보시기 바랍니다.
Orcad를 실행해봅시다.
기본 라이브러리에 어떤게 있는지 봅시다.
Orcad에서 새로운 디자인 파일을 열면 부품 라이브러리에 접근이 가능합니다. 오른쪽 툴바에 있는 place parts가 그거죠.
라이브러리와 라이브러리 내의 부품들이 보입니다.
양이 엄청납니다만 우린 이 중에서 RLC 정도만 쓸겁니다. 나머지 실제 쓸만한 부품은 없다고 봐도 됩니다.
STD25NF10 이라는 FET 부품을 만들건데 기본라이브러리의 mosfet 을 살펴보죠.
STD25NF10은 N채널 GDS 부품입니다. 1번핀이 게이트, 2번핀이 드레인, 3번핀이 소스라는 뜻입니다.
이 부품의 핀배치가 유사하군요. 이걸 그대로 써도 되지만 여기선 따로 라이브러리를 만들어서 저장해두겠습니다.
기존 부품의 모스펫 N 채널 GDS를 복붙해서 씁시다. 핀 순서 정렬하고 저장.
새로만든 부품을 불러와봅시다.
일단 place part의 라이브러리에 새로운 라이브러리를 등록해야합니다.
등록이 되면 내부의 파트가 보입니다.
쉽죠?
새로운 라이브러리에 우리가 사용할 부품 하나 만들어놨습니다. 다음은 모터 드라이버 TMC5160을 만들어봅시다.
이번에는 복붙은 안되고 완전히 새로 만들어야됩니다.
아까 만든 라이브러리로 가서 new part from spreadsheet를 선택합니다.
스프레드시트 프로그램이 필요합니다. 전 구글 스프레드시트를 추천합니다. 열어놓고 TMC5160 데이터시트의 핀 어사인먼트를 봅시다
넘버 네임 타입 핀비저블 쉐이프 핀그룹 포지션 섹션을 모두 정해주고 끝

## Slide 4
Agenda
1. 파트 라이브러리 설계
2. 회로 부품 배치 다이어그램 그리기
3. 입력-> 처리 -> 출력 순으로 회로도 그리기
4. Netlist 변환 및 asc import
5. PCB 부품 배치 및 보드 사이즈 결정
6. PCB 설계 규칙에 따라 설계 진행
7. Gerber 출력
8. STM32Cube 설정 및 소스 출력
9. UART 통신 프로토콜 설계(with GUI)
10. 모터드라이버 통신 SPI 설계
11. 기타 IO 입출력 관련 설계
12. 파이썬 및 kivy 설치 및 설정
13. 빈 화면 출력
14. 시리얼 통신 관련 기능 추가
15. 명령어 송수신 기능 추가
16. 레지스터 구조 파악
17. Ramp 모드 구동 설정
18. 엔코더 및 Ref 스위치 수신
19. Homing 및 구간 반복 구동
Notes: 전체 BOM 중 주요부품만 뽑아봤습니다.
MCU, 232/485, 롬, 모터드라이버, 전원
RLC, 다이오드, 퓨즈 같은건 제외했습니다.
전체 BOM은 따로 첨부하겠습니다.
실제로 이걸 모두 부품 라이브러리로 그려야 합니다.
아찔하죠?
제일 중요한 부품은 모터드라이버와 FET니까 이거 두개만 일단 그려보겠습니다.
나머지는 직접 만들어보시기 바랍니다.
Orcad를 실행해봅시다.
기본 라이브러리에 어떤게 있는지 봅시다.
Orcad에서 새로운 디자인 파일을 열면 부품 라이브러리에 접근이 가능합니다. 오른쪽 툴바에 있는 place parts가 그거죠.
라이브러리와 라이브러리 내의 부품들이 보입니다.
양이 엄청납니다만 우린 이 중에서 RLC 정도만 쓸겁니다. 나머지 실제 쓸만한 부품은 없다고 봐도 됩니다.
STD25NF10 이라는 FET 부품을 만들건데 기본라이브러리의 mosfet 을 살펴보죠.
STD25NF10은 N채널 GDS 부품입니다. 1번핀이 게이트, 2번핀이 드레인, 3번핀이 소스라는 뜻입니다.
이 부품의 핀배치가 유사하군요. 이걸 그대로 써도 되지만 여기선 따로 라이브러리를 만들어서 저장해두겠습니다.
기존 부품의 모스펫 N 채널 GDS를 복붙해서 씁시다. 핀 순서 정렬하고 저장.
새로만든 부품을 불러와봅시다.
일단 place part의 라이브러리에 새로운 라이브러리를 등록해야합니다.
등록이 되면 내부의 파트가 보입니다.
쉽죠?
새로운 라이브러리에 우리가 사용할 부품 하나 만들어놨습니다. 다음은 모터 드라이버 TMC5160을 만들어봅시다.
이번에는 복붙은 안되고 완전히 새로 만들어야됩니다.
아까 만든 라이브러리로 가서 new part from spreadsheet를 선택합니다.
스프레드시트 프로그램이 필요합니다. 전 구글 스프레드시트를 추천합니다. 열어놓고 TMC5160 데이터시트의 핀 어사인먼트를 봅시다
넘버 네임 타입 핀비저블 쉐이프 핀그룹 포지션 섹션을 모두 정해주고 끝