## Slide 1: 모터 제어 시스템 개발
강사 : 조정빈
e-mail : groundzeroplace@gmail.com
Notes: 안녕하세요. 모터 제어 시스템 개발 강좌를 맡은 조정빈입니다.
제 소개부터 간단히 하겠습니다.
저는 주로 모터 드라이버 보드를 설계하는 일을 하고 있습니다, 예전에는 TV나 핸드폰 관련 설계를 했었습니다.
지금까지 회로설계, 아트웍, 펌웨어에 대한 경력이 15년 정도 됩니다.
제 소개는 이쯤하구요 이어서 이 강좌에 대한 설명을 드리겠습니다.

## Slide 2: STM32 with TMC5160
1. 회로 설계 및 artwork
2. 펌웨어 및 호스트 GUI 설계
3. TMC5160 모터 드라이버 설정 및 모터 구동
4. 강좌의 내용 및 대상
Notes: 모터는 다양하죠. DC BLDC 스텝 서보 AC 등등 많이 들어보셨을겁니다.
그 중 산업용으로 가장 많이 쓰는게 스텝모텁니다. 엔코더 없이 저렴한 가격에 오픈루프에서 정밀도를 기대할수 있으니까요.
이 강좌는 stm32와 트라이나믹의 tmc5160을 이용한 스텝모터 드라이버 설계에 대한 강좌입니다.
회로 설계부터 모터를 실제로 구동하는거까지 모두 포함됩니다. 아트웍 넘기고 PCB 발주해서 부품 구매, SMT, 보드 테스트하고 등등 잡다한게 많이 있지만
회로설계, 아트웍, 펌웨어, GUI, 모터 세팅 및 구동 이렇게 다섯가지 파트로 나눠서 진행하겠습니다.
이 강좌는 회로, 아트웍, 펌웨어, GUI에 대한 자세한 설명이 일차적인 목푭니다
해당 업무를 진행하시는 분들의 경력이 다양하실텐데 이에 상관없이 최대한 쉽게 진행할 예정입니다.
해당 업무는 아니지만 관심은 있다 예 부담없이 들으실수 있을겁니다. 적어도 회로이론, 전자회로에 대한 내용은 알고계셔야합니다만…
쓸데없는 이론설명은 최대한 배제하고 개발에 필요한 내용 중심으로 실제로 개발을 하면서 강좌가 진행됩니다. 기대하셔도 좋습니다.
프로젝트 매니저 같이 전체적인 개발을 총괄하시는 분들이라면 제품 개발 또는 프로젝트 진행의 전체 워크플로우를 파악할 수 있는 좋은 기회일겁니다.

## Slide 3: 설계에 앞서
24V IN
Regulator & LDO
5V, 3.3V
STM32F103
Sensor IN x4
GPO x2
Status LEDs x4
UART x2(FT232
and isolated 485)
TMC5160-TA
TQFP-EP48
SPI
A. /A, B, /B
FRAM
Ext FET x8
Encoder A/B/N
REFR/REFL
Addr Switch 6 bit
Notes: 일단 설계에 들어가기전에 우리가 만들 보드에 대한 스펙을 설명하겠습니다.
24볼트 입력이 가능하고 5A까지 출력가능합니다.
메인MCU는 stm32F103이고 모터 드라이버는 TMC5160 입니다.
TMC5160은 외장 FET 타입이라서 모터 용량에 따라서 FET 선택이 가능합니다.
그리고 통신용으로 FT232와 아이솔레이티드 485가 달려있습니다.
최대 센서 입력은 4개 가능하구요 gpoutput은 5V 24V 선택가능합니다.
FRAM은 16Kbit 용량으로 설정 저장용입니다.
TMC5160은 특이하게도 엔코더와 레퍼런스 스위치 입력을 다이렉트로 처리가능합니다. 이부분도 쓸수있게 하겠습니다.
보통 개발할때 스펙을 먼저 정리를 해야합니다. 이 다이어그램 역시 스펙의 일부분입니다.
요구받은 사양과 실제 개발에 사용할 부품 및 모터, 스위치, 엔코더 사양도 포함됩니다.
PCB를 만들때는 기구와 협의해서 대략적인 사이즈를 정하고 PCB 설계가 끝나면 정확한 치수도 포함되어야 합니다. 부품 실장후 보드의 두께도 중요한 내용입니다.
저는 이런 스펙을 포함한 프로젝트 문서를 만들어서 개발하면서 문서를 계속 갱신합니다. 발생한 문제점, 앞으로 해야할 일, 일정관리 등등의 내용을 모두 집어넣죠.
그리고 프로젝트 종료 후 개선해야할 점, 사용하지 말아야 할 부품, 외주 업체에 대한 내용 등등을 기입해 둡니다.
분명 이 일이 끝나고 얼마 뒤 다시 재검토할 일이 생깁니다. 그때 이 문서가 굉장히 중요합니다. 문서작업 열심히 하셔야 합니다.

## Slide 4: 회로설계
1. 파트 라이브러리 설계
2. 부품 배치 다이어그램 그리기
3. 입력-> 처리 -> 출력 순으로 회로도 그리기
- 회로 부품과 PCB 부품의 핀 할당 통일
- 써멀 패드 같은 숨어있는 핀 명시
- 읽기 쉬운 문서 작성
Notes: 회로설계는 orcad를 사용하겠습니다. 솔직히 툴이 머든 크게 상관없습니다. 작업흐름은 거의 동일합니다.
보통 회로설계시 내장 라이브러리의 부품만으로 설계하지 않습니다. Orcad는 내장 라이브러리가 굉장히 풍부하지만 저는 RLC를 제외하면 거의 사용하지 않습니다.
대부분 새로 그리죠. 중요한건 PCB 부품도 같이 그리는겁니다. 회로 부품의 핀번호와 PCB 데칼의 핀번호를 일치시키기 위해서죠.
회로 설계시 부품 그리는 작업만 하루 이틀 정도 합니다. 다행히 이 강좌에 쓰는 푸품은 핀수가 그리 많지 않아서 금방 끝납니다만 만일 아니라면 굉장히 힘든 작업입니다.
그리고 설계 경력이 쌓일수록 이런 라이브러리가 계속 누적이 됩니다. 그리고 보통 쓰는 부품을 계속 쓰지 제품마다 다른 부품을 쓰는 경우는 거의 없습니다.
잘 만들어 놓으면 두고두고 쓸수 있으니 라이브러리 작업은 잘 해두시기 바랍니다.
회로 설계시 부품 배치 다이어그램을 미리 그려두십쇼. 적어도 MCU 핀 할당 시 배선 꼬임을 줄일 수 있습니다.
직접 아트웍을 하지 않는 경우라도 나는 이런식의 보드 구성을 염두에 두고 회로설계를 했다고 PCB 설계하시는 분께 전달이 가능하니까요
실제 회로를 그릴때는 입력 처리 출력 순으로 회로도를 그리면 됩니다
입력은 전원입력을 의미하고 DCDC도 포함됩니다. 처리는 메인 IC들의 회로를 의미합니다. 여기선 MCU와 모터 드라이버를 뜻합니다.
출력은 커넥터죠. Gpout, 센서등등입니다.
예전 같은 부서 사람의 회로도를 본적이 있는데, 그친구는 회로도를 여러장으로 나누지 않고 한장으로 그리더군요.
회로 리뷰하는데 포기했습니다. 도무지 어디서부터 어떻게 봐야하는지 흐름이 보이질 않더군요.
입력, 처리, 출력 순으로 회로 페이지를 따로 분리해서 만드시기 바랍니다. 초보를 벗어나는 요소 중 하나입니다. 읽기 쉬운 문서(회로도도 문섭니다)를 간결히 작성해야 합니다.

## Slide 5: Artwork
1. Netlist 변환 및 asc import
2. 부품 배치 및 보드 사이즈 결정
3. PCB 설계 규칙에 따라 설계 진행
4. Gerber 출력
*. 회로도 변경시 PCB 적용 방법
- 전류의 흐름을 고려한 부품 배치 및 배선
Notes: 회로 설계가 끝나고 아트웍에 대한 내용입니다.
넷리스트 임포트해서 부품 배치 후 배선하면 작업은 끝입니다. 간단하죠.
실제로 PCB를 설계할때는 심시티하는 기분으로 작업해야합니다.
전류의 흐름을 원할히 해준다는게 기본입니다.
PCB 설계 규칙이 이걸 베이스로 만들어진겁니다. 어떤사람은 물의 흐름을 비유하기도 합니다.
모터 드라이버는 전류 드라이버의 일종입니다. 전류의 흐름이 과격하고 용량도 크죠.
FET가 전류 흐름을 만들어내는 부분은 디지털 신호부와 격리되어야 안정적인 구성이 됩니다. 배선은 크게 휘어지지 않아야 합니다.
그리고 PCB 구조는 기본이 4레이어로 설계됩니다. 탑, 바텀레이어 외에 전원과 그라운드 레이어가 있어야만 합니다.
설계가 끝나면 거버를 출력해서 PCB 업체로 보낸후 부품을 구매합니다. SMT 해서 완성된 보드를 받을 수 있습니다.
여기까지가 하드웨어 설곕니다.

## Slide 6: 펌웨어
1. STM32Cube 설정 및 소스 출력
2. UART 통신 프로토콜 설계(with GUI)
3. 모터드라이버 통신 SPI 설계
4. 기타 IO 입출력 관련 설계
Notes: Stm32는 큐브mx라는 툴을 사용해서 mcu 세팅을 할 수 있습니다. 게다가 소스도 출력해주죠.
컴파일러는 sw4stm32라는 툴을 사용할겁니다. 공짜고 용량 제한도 없습니다.
펌웨어는 호스트와 통신하는 부분과 모터 드라이버를 제어하는 부분 두가지만 만들면 됩니다.
GUI와의 통신프로토콜을 설계하고 tmc5160을 SPI로 제어하는걸 해보겠습니다.

## Slide 7: 호스트 GUI
1. 파이썬 및 kivy 설치 및 설정
2. 빈 화면 출력
3. 시리얼 통신 관련 기능 추가
4. 명령어 송수신 기능 추가
Notes: GUI는 파이썬 kivy를 사용합니다.
시리얼로 간단한 명령 송수신하는데 적격이죠.
파이썬은 문법이 쉬워서 누구라도 사용가능합니다.
간단한 윈도우 창 생성부터 시리얼 통신까지 하나하나 만들어봅시다.

## Slide 8: TMC5160 설정 및 모터 구동
1. 레지스터 구조 파악
2. Ramp 모드 구동 설정
3. 엔코더 및 Ref 스위치 수신
4. Homing 및 구간 반복 구동
Notes: 하드웨어와 소프트웨어가 완성되면 모터를 돌려야죠.
모터 스펙에 따라 tmc5160 레지스터를 설정하고 실제로 돌려봅시다. 엔코더와 스위치 동작도 확인해보고
홈 위치 잡는법과 반복 동작을 실시해서 실제 정확도를 확인해봅시다.
강좌는 여기까집니다.